## Slide 1
Atualmente têm sido desenvolvidos microscópios sem lentes, que surgem como alternativa aos equipamentos ópticos tradicionais. Além de possuir uma montagem mais simples, que possibilita uma maior versatilidade, esses dispositivos têm a facilidade de ter amplo campo de visão com alta resolução.[1] O funcionamento desses equipamentos se baseia na aquisição de hologramas que são digitalmente reconstruídos para se obter a imagem final da amostra observada. Para consolidar a proposta de simplicidade do microscópio sem lente com o qual trabalhamos, esse trabalho apresenta o desenvolvimento de software de automação para controle dos dispositivos que compõem o equipamento a fim de que o usuário possa ser beneficiado durante o uso do mesmo.
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE CONTROLE PARA UM MICROSCÓPIO SEM LENTES
Patrick Oliveira Feitosa** †, Camila de Paula D'Almeida*, Natalia Portes de Oliveira*, Sebastião Pratavieira*
*Universidade de São Paulo, Instituto de Física de São Carlos, São Carlos, Brasil;
**Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos, São Carlos, Brasil.
†patrickof@usp.br
RESUMO
OBJETIVOS
RESULTADOS
REFERÊNCIAS
APOIADORES
METODOLOGIA
CONCLUSÕES
Esse nosso microscópio possui configuração in-line e é constituído por: um LED, um pinhole, um sensor CMOS e um transladador.[2] Sendo que os dois últimos são possíveis de serem controlados por software. Para fazer essa automação via programação, iremos utilizar a linguagem Python, que é uma linguagem baseada em um software livre, e por isso possibilita uso e distribuição gratuitos, inclusive para finalidade comercial. Essa é uma linguagem simples que tem sido muito usada. Os dispositivos a ser controlados são:
Uma câmera digital, que utiliza um módulo em Arduino (ArduCam), baseado em um sensor monocromático (MT9J001 – ON-Semi) 1/2.3′′ de 10 MP;
Um atuador motorizado de transladação de 12mm (Z812B – Thorlabs), conectado a um servomotor (TDC001 - K-Cube Brushed DC Servo Motor Controller – Thorlabs).
1 ROY, M. et al. A review of recent progress in lens-free imaging and sensing. Biosensors and Bioelectronics, v. 88, p. 130-143, 2017. doi: 10.1016/j.bios.2016.07.115.
2 D'ALMEIDA, C. P. Desenvolvimento e caracterização de um microscópio óptico holográfico sem lentes in-line. 2018. 76 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. doi:10.11606/D.76.2018.tde-09102018-081726.
Figura 2: Exemplo de imagem obtida pelo microscópio sem lentes antes (a) e após o processamento com o método multialturas (b).
Antes do processamento
(b) Depois do processamneto
Esse trabalho tem o intuito de elaborar um software de controle para automatizar a obtenção das imagens de um microscópio holográfico sem lentes, controlando a aquisição de imagens e a movimentação do sensor digital de imagem.
Figura 1: Desenho esquemático de um microscópio sem lentes
Figura 3: Imagem real da atual configuração do microscópio Lens Free, com destaque no dispositivos a serem controlados.
Módulo da câmera com sensor digital de imagem
(b) Atuador para movimentação unidimensional
...
...
Sentido de movimentação
do sensor
Figura 4: Dispositivos que serão controlados via software.
Para a reconstrução dos hologramas obtidos com o microscópio sem lentes com o qual trabalhamos, utilizamos um método multialturas, que utiliza 6 hologramas com diferentes distâncias amostra-sensor para a reconstrução de uma só imagem do objeto a ser observado. Dessa forma, o controle será desenvolvido com base nesse método.
O software que iremos implementar deverá controlar tanto a câmera quanto o conjunto do transladador. Além disso, será necessário a sincronização dos dispositivos para que ambos funcionem na ordem correta. Para haver o controle desses componentes serão utilizadas duas bibliotecas específicas: arducam e pyAPT, responsáveis pelo controle da câmera e do transladador, respectivamente. Além disso, o software será desenvolvido para ser rodado em Unix. Ele deverá realizar a captura de seis imagens em alturas diferentes, tendo uma variação de 50 μm entre essas posições. Depois essas imagens serão levadas ao método de multialturas para, por fim, obter a imagem do objeto.
Podemos concluir que há a possibilidade obter imagens bem como transladar o sensor utilizando nosso próprio software, para assim, automatizar a aquisição das imagens em diversas distâncias entre a câmera e a amostra, a fim de garantir a facilidade de uso do microscópio e sua agilidade de funcionamento. No futuro, além de finalizar a automatização, iremos desenvolver uma interface gráfica para facilitar ainda mais a utilização do software.
Atualmente, estamos na fase inicial da automatização, no entanto, já obtivemos resultados satisfatórios. Foi possível, por meio de bibliotecas específicas, controlar o sensor CMOS e o conjunto para transladar separadamente. Agora, estamos integrando os dois códigos e estamos trabalhando para sincronizar as capturas de imagens com as transladações e, assim, finalizar o algoritmo.
Notes: Faça login com sua conta Google ou USP
Vá em Arquivo → Fazer uma cópia ou Fazer download como .pptx
Caso não seja aluno de IC bolsista CNPq, exclua o logo da SIICUSP
Mantenha somente o logo da agência que contribui para seu projeto
Quando finalizar, vá em Arquivo → Fazer download como .pdf
Sinta-se livre para fazer alterações, este é um modelo sugestivo.